Povodňový plán

města Jirkova

Správce povodí: Povodí Ohře s.p. – Bezručova 4219, Chomutov

Vypracoval: Bach Jan – Odbor majetku města a útvar investic MěÚ Jirkov, léto 2005

Schválil:

dne	č.j.:

Povodňový plán města Jirkova

Schválení provedl Městský úřad Jirkov:

Dne:

Č.j.:

Podpis:

Potvrzení souladu věcné a grafické části povodňového plánu s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov provedl ve smyslu § 79, odst. 2, písm. A) zák. č. 254/2001 Sb.:

Městský úřad Chomutov:

Dne:

Č.j.:

Podpis:

Odborné stanovisko k povodňovému plánu města Jirkova ve smyslu § 83, písm. A) zák. 254/2001 Sb., správce vodního toku – Povodí Ohře s.p.:

Dne:

Č.j.:

Podpis:

Revize povodňového plánu (dle TNV 752931) bude provedena zpracovatelem povodňového plánu a její potvrzení bude zapsáno do přílohy č.3.

- část věcná se provádí při výrazných změnách (uvede se popis změn), revize podléhá vyjádření souladu s povodňovým plánem vyššího správního celku

- část organizační se provádí minimálně 1x ročně (jedná se o aktualizaci telefonních spojení a personálního obsazení povodňových komisí), revize nepodléhá dalšímu schvalování

Zásadní změny v uvedených údajích se provádějí neprodleně!

Obsah:

Č. KAP.	Název kapitoly	Strana

Obsah	3

A.	Věcná část	4

1.	Úvod	4

2.	Základní identifikační údaje	7

3.	Charakteristika zájmového území	8

- Druh a rozsah ohrožení	11

- Popis situace města Jirkova z hlediska

vzniku možné povodně	14

- Vodní díla, která mohou ovlivnit průběh

povodně na správním území Jirkova	20

- Provozy s manipulací a skládkováním

nebezpečných látek	21

- Vyhlášené záplavové území v územním celku

města Jirkova	22-27

9.	Organizace protipovodňové ochrany	28

10.	Informační zabezpečení	33

11.	Evidenční a dokumentační práce	34

- Organizační část	36

1.	Úkoly účastníků ochrany před povodněmi	36

2.	Povodňová komise města Jirkova	41

3.	Povodňová ochrana města Jirkova	42

4.	Evidenční a dokumentační práce	47

C.	Grafická část – přílohy	48

Seznam příloh	48

A. Věcná část

- Úvod:

1.1 Povodňový plán řeší opatření potřebná pro zmírnění povodňových škod (v krajním případě ztrát na lidských životech), ke kterým by mohlo dojít po zaplavení některých částí města Jirkova vodou.

1.2 Povodňový plán byl zpracován na základě těchto právních přepisů:

- Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území)

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů

- Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), Hlava IX., Ochrana před povodněmi s platností od 1.1. 2002 ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), samostatná působnost obce, přenesená působnost a pověřený obecní úřad ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatření s tím souvisejících, řešení mimořádných situací a uložení mimořádných úkolů

- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

- Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

- Zákon č. 305/2000 Sb., o povodních

- Zákon č. 69/1993 Sb., § 19, odst. 6, o zřízení ministerstev a jiných úředních orgánů státní správy ČR, působnosti úředních orgánů státní správy – Ministerstvo životního prostředí

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

    - Související zákonné předpisy k ochraně před povodněmi

- Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením okresních úřadů (s účinností od 1.1. 2003)

- Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění zákona č. 130/2000 Sb.

- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů

    - Související podzákonné předpisy

- Vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

- Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

- Vyhl. Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

- Vyhl. Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob prováděných činností souvisejících se správou vodních toků

- Vyhl. Ministerstva zemědělství 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

- Vyhl. Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto seznamu

- Vyhl. Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

- Vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

- Vyhl. Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., o přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

- Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR schválené vládou snesením č. 382/2000

    - Metodické pokyny a normy k ochraně před povodněmi

- Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP, částka 4/1998 – revize 4/2003)

- Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodně (Věstník MŽP, částka 4/1999)

- Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP, částka 7/2000)

    - Technické podklady pro zpracování povodňového plánu

- Technická norma vodohospodářská (TNV 752931) pro vypracování povodňových plánů, revize této TNV byla zpracována ve smyslu nařízení vlády č. 100/1999 Sb., které bylo částečně převzato do zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

- Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové službě (Věstník MŽP, částka 4/1998)

- Odborné pokyny Českého hydrometeorologického ústavu pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby, tzv. „Bílá kniha“

- Místní šetření zpracovatele povodňového plánu

- Vodohospodářská dokumentace

- Fotodokumentace

- Základní identifikační údaje:

Název obce:	město Jirkov – spravované Městským

úřadem v Jirkově

Zpracovatel pov. plánu:	Bach Jan – OMMaÚI MěÚ Jirkov

Vodoprávní úřad v oblasti:	MěÚ Jirkov

MěÚ Chomutov – obec s rozšířenou

působností

Povodňový orgán:	Povodňová komise města Jirkova

Vyšší povodňový orgán:	Povodňová komise města Chomutova

(obec s rozšířenou působností)

Správce povodí:	Povodí Ohře s.p., Chomutov

Charakter toků:	řeka Bílina – významný tok

Nivský potok – významný tok

Březenecký potok – vodní tok

Podkrušnohorský přivaděč – umělý

tok

Správce vodních toků:	Povodí Ohře s.p. – Bílina, Nivský

potok, Podkrušnohorský přivaděč

Zemědělská vodohospodářská správa –

Březenecký potok

Výškový systém:	Balt po vyrovnání (B. p. v.)

- Charakteristika zájmového území:

3.1 Charakteristika ohroženého území

Zájmové území města Jirkova se nachází v povodí řeky Bíliny mezi vodními díly Jirkov a Újezd (čísla hydrologického pořadí 1-14-01-003, 1-14-01-005, 0-14-01-006, 1-14-01-014) na katastrálních územích: Jirkov, Březenec, Červený Hrádek, Jindřišská a Otvice. Samotné město Jirkov leží při úpatí Krušných hor v nadmořské výšce 305 m n. m. a jeho katastrální výměra činí 1711 ha.

Území města Jirkova se řadí do klimatické oblasti mírného pásma s pravidelným sezónním cyklem teplot a srážek. V průběhu sezónních cyklů se vyskytují i krátkodobé změny počasí, které jsou způsobovány častými přechody atmosférických front oddělujících od sebe teplejší a studenější vzduchové masy. Jejich přechod a zvláště pak přechod přes hřebeny Krušných hor jsou doprovázeny srážkami.

Rozdělení srážek v průběhu roku má spíše kontinentální charakter. Nejvyšší měsíční úhrn srážek připadá na měsíce květen až srpen. V letních měsících se poměrně často vyskytují krátkodobé extrémní srážky bouřkového charakteru, které zasahují relativně malá území. Dlouhodobý úhrn srážek stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou.

Sněhová pokrývka se objevuje v nižších polohách přibližně od poloviny prosince do poloviny března ( v závislosti na aktuálním průběhu počasí), ve vyšších polohách někdy již od listopadu až do dubna. Výška sněhové pokrývky dosahuje v nížinách průměrně 10 až 20 cm, ve vyšších polohách 40 až 60 výjimečně místy až přes 100 cm. Období tání sněhové pokrývky nebývá pravidelné. Pro vznik povodní jsou významná tání v období prosince až dubna.

V zájmovém území obce se nachází 3 přirozené vodní toky (Bílina, Březenecký a Nivský potok), 1 umělý vodní tok (Podkrušnohorský přivaděč – PKP) a 9 vodních ploch. Mezi nejdůležitější vodní plochy patří VD Jirkov a Novomlýnský rybník nacházející se nad zájmovým územím. Dále VD Újezd nacházející se pod zájmovým územím s max. vzdutím 285,9 m n. m. B. p. v., při kterém by došlo k zatopení výtoku ČOV Jirkov.

Z hlediska povodňového nebezpečí je významná pouze řeka Bílina a VD Jirkov. Průtok Bíliny je v úseku probíhajícím městem ovlivněn a regulován. Mezi VD Jirkov a vyrovnávací nádrží Březenec je Bílina vedena v korytě a kapacitě přibližně 6 m3/s. Pod vyrovnávací nádrží Březenec vede koryto městem Jirkov a jeho kapacita činí 33 m3/s, což odpovídá stoletému průtoku v tomto úseku po transformaci povodňové vlny vyrovnávací nádrží Březenec. Vyrovnávací nádrž Březenec rozděluje průtok mezi koryto Bíliny a PKP. Spodní regulované výpusti do koryta Bíliny mají kapacitu cca 2,5 m3/s, zbývající část přitékající vody je odváděna Podkrušnohorským přivaděčem. Vyrovnávací nádrž Březenec v období zvýšených průtoků funguje tak, že do PKP je vypouštěno pouze takové množství vody, které odpovídá kapacitě přivaděče. Kapacita umělého koryta PKP je pod vyrovnávací nádrží Březenec 23 m3/s. Průtok přesahující tuto hodnotu se odvádí nehrazeným bezpečnostním přelivem do koryta Bíliny.

| tok - profil | plocha povodí km2 | ( průtok Qa 1/s | stoletý průtok Q100 m3/s | poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Březenecký potok – ústí do PKP | 7,8 | 34 | 17/19,5 | před/po zalesnění |
| Bílina – nádž Jirkov | 26,6 | 277 | 28/47 | před/po zalesnění |
| - křížení s PKP | 29,3 | 395 | 35/56 | před/po zalesnění |
| - nádrž Újezd | 91,3 | 737 | 85/109 | před/po zalesnění |

  - Hydrologická data

    - VD Jirkov (kategorie II.)

- číslo hydrologického pořadí	1-14-01-003/1

Zásobní prostor nádrže:

- objem		1,917 mil. m3

- zatopená plocha		12,80 ha

- kóta hladiny		448,00 m n.m.

Ochranný ovladatelný prostor nádrže:

- objem 		0,495 mil. m3

- zatopená plocha		15,23 ha

- kóta hladiny		451,60 m n.m.

- celkový ovladatelný objem nádrže	2,506 mil. m3

Ochranný neovladatelný prostor nádrže:

- objem		0,263 mil. m3

- zatopená plocha		16,44 ha

- kóta hladiny		453,30 m n.m.

- celkový objem nádrže pro maximální vzdutí	2,769 mil. m3

Hráz: (sypaná, kamenitá s návodním jílovitým těsněním)

- kóta koruny hráze	454,80 m n.m.

- délka koruny hráze	190 m

- šířka koruny hráze	5,5 m

- max. výška hráze nad terénem	50,8 m

    - VD Újezd

- číslo hydrologického pořadí	1-14-01-011

Zásobní prostory nádrže:

- letní zásobní prostor		4,562 mil. m3

- zimní zásobní prostor		3,418 mil. m3

- prostor stálého nadržení		0,081 mil. m3

- celková zatopená plocha		152,10 ha

Ochranné prostory nádrže:

- letní ovladatelný prostor	  	2,087 mil. m3

- zimní ovladatelný prostor		3,230 mil. m3

- ovladatelný prostor		6,730 mil. m3

- neovladatelný prostor		1,670 mil. m3

Hráz: (přímá, zemní, sypaná, těsnění folií PAD PVC)

- kóta koruny hráze	285,90 m n. m.

- délka koruny hráze	1768 m

- šířka koruny hráze	9 m

- max. výška hráze nad terénem	13,9 m

    - Bílina

- plocha povodí /A/ 	26,6 km2

- průměrná dlouhodobá roční hodnota srážek /Pa/ 	805 mm

- průměrná dlouhodobá roční hodnota průtoku /Qa/ 	274 l/s

- průměrný 355denní průtok*** /Q355d/ 	28 l/s

- stoletý (maximální) průtok /Q100/ 	37,5 m3/s

- délka říčního toku 	72,7 km

*** průtok, který je dosažen nebo překročen 355 dní v roce

- Druh a rozsah ohrožení:

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku či jiných povrchových vod, při kterém hrozí vylití vody z koryta nebo voda již zaplavuje území a může působit škody. Povodní se rozumí i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo je odtok vody nedostatečný.

Povodeň může být způsobena přirozenými či umělými vlivy.

Povodeň začíná vyhlášením 2. či 3. stupně povodňové aktivity.

4.1 Přirozené povodně

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, při kterých hrozí nebo dojde k zaplavení území, nebo situace označené povodňovou službou či povodňovými orgány dle zákona č. 254/2001 Sb., hlava IX, § 64, zejména při:

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácep a nápěchů

- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Přirozené povodně lze rozdělit do následujících hlavních typů:

- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami, tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i v nížinných úsecích velkých toků

- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích

- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik hodin) zasahujícími poměrně malá území, mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně)

- zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových nápěchů a zácep.

Ve městě Jirkově lze předpokládat především povodně 1. a 3. typu a v omezené míře povodně 2. typu.

  - Zvláštní povodně

Všeobecně se má za to, že potencionálním zdrojem povodňového nebezpečí jsou místa, kde je naakumulováno dostatečně velké množství vody, tedy vodní díla. Čím větší vodní dílo a objem nádrže, tím větší je riziko. Vzhledem k tomu, že na správním území města Jirkova je několik větších rybníků a vodních děl (VD Jirkov, Novomlýnský rybník, rybník Papírna (Hřebíkárna), Zámecký rybník a částečně VD Újezd), je možný výskyt (za určitých okolností) zvláštní povodně. Jedná se o situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodních děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

- narušení tělesa vzdouvacího vodního díla

- poruše hradící konstrukci výpustných zařízení vodních děl

- selhání řídících systémů hradících konstrukcí

- nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla.

Pro účely technickobezpečnostního dohledu jsou vodní díla zařazena do I. až IV. kategorie podle výše škod v území pod vodním dílem při jeho případné havárii.

Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl jsou povinni zajišťovat na těchto vodních dílech odborný technickobezpečnostní dohled, jehož účelem je průběžné zjišťování technického stavu díla z hlediska jeho stability, bezpečnosti, možných příčin poruch a navrhování opatření k nápravě.

Pro vodní díla I. a II. kategorie je vlastník (uživatel) nebo správce povinen zajistit provádění technickobezpečnostního dohledu prostřednictvím odborné organizace, kterou je v ČR firma Vodní díla – technickobezpečnostní dohled a.s. U vodních děl III. a IV. kategorie je zákonem určeno 6 dalších organizací, případně provádí u děl IV. kategorie vlastník (uživatel) či správce technickobezpečnostní dohled sám.

Z prováděných sledování společností Vodní díla TBD a.s. však vyplývá, že skutečné riziko zvláštních povodní je v nepřímé úměrnosti s kategorií vodních děl. Vodní díla I. a II. kategorie jsou ve velmi dobrém technickém stavu, rovněž tak významná díla spadající do III. kategorie (vyrovnávací nádrže, pohyblivé jezy, malé vodárenské nádrže – obvykle ve vlastnictví státních podniků Povodí) a skutečné riziko byť lokálního významu představují malé nádrže a rybníky zařazené do IV. kategorie a v některých případech dokonce vůbec nekategorizovaných.

K haváriím a protržení rybníků a malých nádrží dochází téměř výhradně ve spojitosti s  povodní, způsobenou místním deštěm. Nejčastější příčinou bývá nedostatečná kapacita bezpečnostních zařízení (přelivy), přelití hráze a její eroze.

Bezpečnost vodních děl řeší prováděcí vyhláška k zákonu č. 254/2001 Sb., číslo 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Vodní díla I., II. a III. kategorie mají samostatná měření a vyhodnocování dle Programu TBD a komisionální prohlídky za účasti vodoprávního úřadu v termínu 1x ročně, resp. 1x za 2 roky, resp. 1x za 4 roky.

V současné době na základě zákona č. 254/2001 Sb. řeší pověřená organizace (Vodní díla TBD a.s.) situace vzniklé poruchou (havárií) uzavíracích prvků nádrží a situace vzniklé destrukcí jednotlivých nádrží.

Poznámka: Dle statistiky mezinárodní přehradářské organizace ICOLD je četnost havárií 10-4, tj. 1 havárie vodního díla na 100 děl za 100 let.

5. Popis situace města Jirkova z hlediska vzniku možné povodně:

5.1 Přirozená povodeň

Přirozená povodeň z dešťových srážek na řece Bílině přichází v úvahu po naplnění ochranných prostorů VD Jirkov, nebo v případně akumulace zvýšeného průtoku Bíliny z VD Jirkov a průtoku Březeneckého potoka. Zvýšené průtoky jsou odváděny korytem PKP až do vyčerpání jeho kapacity. Teprve při překročení kapacity koryta PKP je voda bezpečnostním přelivem sváděna do koryta řeky Bíliny. Samotný Březenecký potok má dle údajů ČHMÚ stoletý průtok Q100 = 17,0 m3/s (resp. 19,5 m3/s po odlesnění) což je hodnota nižší, než na kterou je dimenzována kapacita koryta Bíliny i PKP v Jirkově. Manipulace s uzávěry na VD Jirkov se řídí příslušným manipulačním řádem vodního díla a jsou prováděny na příkaz Vodohospodářského dispečinku Povodí Ohře s.p. (v případě okamžité naléhavé potřeby anebo v případě přerušení spojení jsou prováděny dle posouzení hrázného VD Jirkov). Informace o odtoku z VD Jirkov jsou podávány  na Vodohospodářský dispečink Povodí Ohře s.p., který v případě nutnosti informuje příslušné úřady. Ty pak vyhlašují jednotlivé povodňové stupně.

  - Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Přes koryto řeky Bíliny je v obci Jirkov vedeno celkem  11 mostů, mostků a lávek. Jako zcela bezproblémový se z hlediska ucpání průtočného profilu jeví pouze most na komunikaci obchvatu Jirkova – Vinařice II. Mosty v ulicích  Chomutovská, Tyršova, Alešova a lávka u Preciosy lze, vzhledem k příčnému profilu koryta (betonový obdélník) a průtokovým poměrům (poměrně vysoká rychlost vody), považovat za bezpečné. V případě, že by došlo ke skutečně katastrofální povodni (kdy by korytem procházely splaveniny velkých rozměrů - automobily, koruny stromů apod.) nelze vyloučit ani ucpání těchto mostních profilů. Ostatní mostní profily jsou popsány v  části "Ohrožená území města Jirkova v případě povodně“. Ledové jevy v korytě Bíliny, které procházejí městem jsou zanedbatelné. Totéž lze říci o nebezpečí případných sesuvů půdy do koryta řeky.

Analýza (studie) průtočnosti mostních profilů nebyla zpracována.

  - Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy

Z hlediska zvláštní povodně je pro město Jirkov významné VD Jirkov. Kapacita základových vpustí VD Jirkov je při 79% otevření kulových uzávěrů při plném ochranném ovladatelném prostoru nádrže (hladina na úrovni 451,60 m .n. m.) 2*9,35 m3/s. Z toho vyplývá, že při 100% otevření uzávěrů nádrže nebo při selhání obou výpustí by bylo potřeba vyhlásit jednotlivé stupně povodňové aktivity v úseku č. 1 popsaného v kapitole 5.4 – Charakteristika ohrožených úseků. Při maximálním vzdutí ve VD Újezd dojde k zatopení výtoku ČOV Jirkov a může dojít k podmáčení objektů v úseku č. 4 popsaného rovněž v kapitole 5.4 – Charakteristika ohrožených úseků pod ulicí Chomutovská.

V případě, že by došlo k přímému protržení hráze VD Jirkov, byl by průběh zvláštní povodně následující. Průlomová vlna o kulminačním průtoku 21 944 m3/s v profilu hráze vodního díla a objemu 4,069 mil. m3 vody by se při průchodu řešeným úsekem transformovala na pětinu. Řešený úsek je od hráze VD Jirkov po Ervěnický koridor. K největší transformaci vlny by došlo u vyrovnávací nádrže Březenec, kde vtéká voda z úzkého do otevřeného údolí a poměrně širokého inundačního území.

Rychlosti průlomové vlny jsou extrémní. V části mezi VD Jirkov a vyrovnávací nádrží Březenec dosahují kolem 10 m/s a ke konci zájmového území u Ervěnického koridoru klesají na 4 m/s. Největší hloubky jsou rovněž v horní části a to kolem 12 – 17 m. V centru Jirkova dosahují 6 – 8 m. Mimořádná je rychlost postupu vlny, její čelo proběhne zájmovým územím během necelých 15 minut.

Vlna takovýchto parametrů, by měla fatální následky hlavně pro střed města Jirkova. S největší pravděpodobností by měla za následek změnu morfologie záplavového území, destrukci značné části budov, všech mostů a v konečném důsledku i prolomení hráze na VD Újezd.

5.4 Charakteristika úseků ohrožených přirozenou povodní

Z hlediska potřeby ochrany a rozsahu ohrožení lze koryto Bíliny v zájmové oblasti rozdělit na čtyři úseky (graficky viz. přílohy):

| úsek č. 1 | od VD Jirkov po vyrovnávací nádrž Březenec |
| --- | --- |
| úsek č. 2 | od vyrovnávací nádrže Březenec po Dvořákovu ul. |
| úsek č. 3 | od Dvořákovy ul. po lávku přes Bílinu u Preciosy |
| úsek č. 4 | od lávky přes Bílinu u Preciosy po VD Újezd |

úsek č. 1

Jedná se o úsek nad městem v Telšském údolí. Koryto je přírodního rázu, balvanité, kapacita koryta je v těchto místech cca 6 m3/s. Z hlediska vzniku škod vybřežením toku z koryta se jedná o úsek málo exponovaný. Při průtoku cca 5 m3/s dochází k zatápění sklepů v objektech bývalého Benaru, ostatní objekty by byly ohroženy teprve při výrazně vyšším průtoku (hodnota je nespecifikovaná – v případě povodně, nutnost řešit operativně). Z hlediska ohrožení lidských životů je nutno vycházet ze skutečnosti, že se zde nachází 1 rodinný dům, zahrádkářská kolonie a provozovny několika firem.

úsek č. 2

Jedná se o úsek procházející městem, bez velkého ohrožení životů a majetku. Koryto je zde přírodního charakteru, balvanité, vedené řídce zastavěnou oblastí. Při vybřežení toku dojde k rozlivům do oblastí, ve kterých se nachází pouze několik domů, zahrádkářská kolonie, kynologické cvičiště s kotci, sportovní hřiště (neprovozuje se), mateřská škola v Bezručově ulici, restaurace Bremen a provozovny několika firem. Rozlivy jsou omezeny z boku ulicemi Na Stráni a Palackého. V přední části je úsek omezen náspem komunikace v ulici Dvořákova. Lokalita, kde protéká Bílina areálem firmy J.P.B. Kovovýroba s.r.o. a most v ul. Dvořákova se jeví jako místa možného vzniku zátarasu. Případné ucpání těchto mostních profilů zapříčiní zatopení domů v ulici Bezručova včetně mateřské školy, části zahrádkářské kolonie a sportovního hřiště a komunikací - směr Chomutov a Březenec. Z hlediska ucpání říčního koryta je riziková též lávka ke kynologickému cvičišti. Dva rybníky nacházející se v tomto úseku by neměly být případnými rozlivy ohroženy.

úsek č. 3

Tento úsek se nachází v hustě zastavěném středu města Jirkova s mnoha obytnými domy a podnikatelskými provozovnami včetně objektu Městského úřadu, hasičů Jirkov, pošty, zvláštní školy a autobusového nádraží. Mateřská škola ve Smetanových sadech by neměla být případným rozlivem dotčena. Kapacitní koryto je zde převážně betonové, obdélníkového profilu. Mezi ulicí Dvořákova a Tyršova (u hasičů) má lichoběžníkový profil. Mosty v tomto úseku jsou poměrně dobře průchodné.

úsek č. 4

Tento úsek se nachází v průmyslové zóně města Jirkova. Kromě velkých areálů (Preciosa, ČOV, Sodovkárna a bývalé Statky) jsou zde provozovny malých firem, rodinné domky, zahrádkářské kolonie a dva rybníky. Úsek je zakončen ústím řeky Bíliny do VD Újezd. V horní části úseku je koryto řeky betonové, obdélníkového profilu. V dolní části je pak koryto lichoběžníkové. Mostní profily se v tomto úseku zdají být dobré. V oblasti areálu Preciosy je dno koryta v úrovni terénu (koryto tvoří betonový polorám) a je zde vytvořen vjezd do koryta.

  - Ohrožené objekty a místa v případě povodně

úsek č. 1

- objekt č.p. 1449 – Povodí Ohře s.p.

- Telšské údolí č.p. 49, 50

- zahrádkářská kolonie Pod hrází, Český zahrádkářský svaz III.

- objekt Telšské údolí č.p. 89, tel. 474 681 135

- objekt bývalého Benaru

- Objekt č.p. 419

úsek č. 2

- objekt č.p. 277

- výrobní objekt společnosti J.P.B. Kovovýroba s.r.o., Březenec 42, tel. 474 659 891

- zahrádkářská kolonie Pod Strání, Český zahrádkářský svaz II.

- kynologické cvičiště Nový Březenec č.p. 1826, tel. 724 101 833

- Olejomlýnská č.p. 1447, 1751, 327 - Bremen

- Nový Březenec č.p. 214, 248, 265, 794, 178, 1738, 229

- Bezručova č.p. 361, 362, 388, 417, 659, 179

- mateřská škola ul. Bezručova č.p. 752, tel. 474 659 737

úsek č. 3

- sportovní hřiště (tenisové kurty)

- Mlýnská č.p. 184, 185, 186, 214, 276, 280, 331, 353, 451, 187, 1851, 1852

- Hrnčířská č.p. 193, 194, 196, 197

- Husova č.p. 58, 434, 743

- Chomutovská č.p. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 217, 367, 370, 371, 372,

- Zahradní č.p. 329, 737 (restaurace Zlaťák), 1709 – autoservis p. Thums

- Kostelní č.p. 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 48, 49, 94, 50, 52, 53, 54, 55, 75, 23, 57

- Nábřežní č.p. 44, 1744, 408

- Tyršova č.p. 15, 437, 20, 695,

- Rooseveltova č.p. 704 (kino)

- Příční č.p. 24, 19, 18

- nám. Dr. E. Beneše č.p. 1 a 2 (radnice), 3 a 4 (pošta), 5, 17, 108 (lékárna), 1561 (komerční banka a.s.), 1560 (bývalé nákupní středisko Julius Meinl), 1772

- Smetanovy sady č.p. 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556

- Alešova č.p. 240, 241, 242, 398, 1520, 1521, 1522, 1523, 1506, 1507, 1508, 1509, autobusové nádraží

- Červenohrádecká č.p. 1524, 1525, 1526, 1527, 1557 (penzion)

- Jezerská č.p. 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540

- Tkalcovská č.p. 1516, 1517, 1518, 1519, 1528, 1529, 1530, 1531

- U Sauny č.p. 1513, 1514, 1515, 1532, 1533, 1461 - sauna, 1739 bývalé „malé“ Tesco

- 5. května č.p. 250, 444, 1510, 1511, 1512, 251, 1737

- U Stadionu č.p. 1502, 1503, 1504, 1505, stadion TJ Jirkov + 1835

- Mostecká č.p. 378, 380, 381, 384, 385, 413, 422, 428, 667, 718, 309 (zvláštní škola)

- Palackého – čerpací stanice Benzina a.s., 1791 - srub

úsek č. 4

- Jezerská č.p. 245, 246, 320, 453, 462, 461, 460, 500, 459

- 5. května č.p. 356, 358, 1847

- Mostecká č.p. 275, 335, 343, 307, 716, 387, 347, 359, 386, 639, 651, 714, 675, 769, 710 ,694, 644, 1237, 1236, 1235, 1234, 366, 517, Preciosa a.s., areál bývalého OSP, areál bývalých Statků

- Vilová č.p. 1746, 1747, 1780, 1781, 1785, 1786

- Palackého – 244 - rybářský dům, ČOV Jirkov

- Mičurinova č.p. 287, 288, 289, 290, 310, 314, 315, 316, 317, areál bývalých Statků, Jatky Jirkov

- zahrádkářská kolonie Mostecká, Český zahrádkářský svaz II.

  - Nebezpečná místa pro vznik zátarasů apod.

úsek č. 1

Konkrétní místa nebyla vytipována. Případná ucpání koryt mohou vznikat v úsecích, kde se okolní les nachází až těsně u břehu koryta toku a v místech jeho přemostění.

úsek č. 2

| objekt | důvod ucpání | následky | nebezpečnost |
| --- | --- | --- | --- |
| krytý profil pod areálem J.P.B. Kovovýroba | unášená vegetace popř. jiný materiál | rozsáhlejší záplava areálu firmy + komunikace – směr Chomutov, Březenec | velmi vysoká |
| most v ul. Dvořákova | unášená vegetace, stromy a ploty ze zahr. kolonie | rozsáhlá záplava a zatopení domů v ul. Bezručova, přelití náspu komunikace | vysoká |
| lávka u kynologického cvičiště | unášená vegetace aj. | vybřežení toku, zatopení kotců, vznik vlny po protržení | vysoká |
| mosty v ul. Žižkova, u rybníku Papírna a Domov | unášená vegetace aj. | vybřežení toku, vznik vlny po protržení | střední |

úsek č. 3

| objekt | důvod ucpání | následky | nebezpečnost |
| --- | --- | --- | --- |
| koryta nad Hasičárnou | vzpříčení unášených materiálů mezi břehovým doprovodem | vybřežení, vznik vlny po protržení | střední |
| mosty v ul. Tyršova, Alešova, lávka u Meinlu | unášené velké kusy – stromy aj. | vybřežení, vznik vlny po protržení | nízké |

úsek č. 4

| objekt | důvod závady | následky | nebezpečnost |
| --- | --- | --- | --- |
| vjezd do koryta - lávka u Preciosy | netěsněné hrazení vjezdu | vytékání vody z koryta | vysoká |
| most v ul. Palackého (u ČOV), lávka u Preciosy | unášené velké kusy – stromy aj. | vybřežení, vznik vlny po protržení | nízké |

6. Vodní díla, která mohou ovlivnit průběh povodně na správním území města Jirkova

Nejdůležitější vodní dílo, které může ovlivnit případnou povodňovou situaci na správním území města Jirkova, je VD Jirkov, Podkrušnohorský přivaděč spolu s vyrovnávací nádrží Březenec a VD Újezd.

Všechna tato vodní díla se v případě povodňové situace řídí manipulačními řády, povodňovým plánem a pokyny VHD Povodí Ohře s.p. Ten o vzniklé situaci neprodleně informuje dotčené povodňové komise.

VHD – Vodohospodářský dispečink

7. Provozy s manipulací a skladováním nebezpečných látek

Na území města Jirkova je v uvažované zátopové oblasti několik provozů manipulujících a skladujících nebezpečné látky. U těchto provozů je určitá pravděpodobnost možnosti vniknutí těchto nebezpečných látek do vody při případné povodni a znečištění vod spolu s kontaminací půd.

Provozy, které takovýmto druhem látek disponují, musí mít zpracován vlastní plán havarijních opatření a provozní řády skladů, v případě potřeby i povodňový plán ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Provozy s manipulací a skládkováním nebezpečných látek:

- provozy v areálu bývalého Benaru

- provozy v areálu společnosti J.P.B. Kovovýroba s.r.o.

- Krušnohorské služby Jirkov a.s.

- firma – stavebniny Prostav v Chomutovské ulici

- čerpací stanice OMV ve Dvořákově ulici a čerpací stanice Benzina v ulici Palackého

- závod Preciosa a.s. v Mostecké ulici

- výkupna kovů v ulici 5. května

- provozovny v lokalitě „Nová farma“ + Mostecká ulice

- provoz ČOV Jirkov – SčVK a.s.

8. Vyhlášené záplavové území v územním celku města Jirkova

Záplavové území města Jirkov je rozpracováno v samostatné studii – „Studie záplavového území toku Bílina“ z 22. května 2007 jehož zpracovatelem jsou Vodní cesty a.s., Ing. Jakub Krise.

Níže jsou uvedeny pouze mapová schémata při průtocích Q5, Q20, Q100 a Q100 – aktivní.

9. Organizace protipovodňové ochrany

9.1 Struktura povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány státní správy, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

mimo povodeň:

- Orgány obcí (měst)

- Městské (obecní) úřady obcí s rozšířenou působností (odbory životního prostředí)

- Krajské úřady

- Ministerstvo životního prostředí, zabezpečení záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně:

- Povodňové orgány (komise) obcí (měst)

- Povodňové orgány (komise) obcí s rozšířenou působností

- Povodňové komise ucelených povodí

- Ústřední povodňová komise.

Povodňovou komisi obce (města) zřizuje obecní (městská) rada k plnění úkolů uložených předpisy o ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní. Povodňová komise obce je podřízena povodňovému orgánu (komisi) obce s rozšířenou působností.

Pokud při povodni převezme řízení ochrany povodňová komise obce s rozšířenou působností, provádí povodňová komise obce (města) vlastní opatření dle pokynů povodňové komise obce s rozšířenou působností a svého povodňového plánu.

Povodňovou komisi obce s rozšířenou působností zřizuje starosta obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje z pracovníků úřadu a zástupců orgánů a organizací, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňová komise obce s rozšířenou působností je podřízena povodňovému orgánu (komisi) Ústeckého kraje.

V případě velkých povodní přebírá řízení povodňové ochrany krizový štáb kraje.

Kromě povodňových orgánů všech stupňů jsou dalšími účastníky povodňové ochrany zejména:

- Český hydrometeorologický ústav, oddělení hydrologických informací a pobočka Ústí nad Labem zabezpečující předpovědní povodňovou službu, dle současného stavu zpravidla přes HZS Ústeckého kraje územní odbor Chomutov, případně přes správce významných vodních toků.

Příjemcem je obec s rozšířenou působností, která zprávu ihned sdělí předsedovi povodňové komise, v případě hrozí-li nebezpečí z prodlení, ihned jí postoupí dotčeným orgánům měst (obcí):

- vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území

- vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích

- hasičské záchranné sbory

- složky Policie České republiky

- orgány krajské hygienické služby, resp. její územní pracoviště

- subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Přehled povinností jednotlivých subjektů je uveden v organizační části.

Zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi závisí na charakteru povodňové situace a místním podmínkám.

Zástupci nejdůležitějších subjektů jsou členy příslušných povodňových komisí.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána dle správního řádu nebo jinými opatřeními dle obecně závazných právních předpisů.

V době povodně mohou povodňové orgány činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím dle správního řádu.

Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

9.2 Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi se dělí na:

Preventivní:

- povodňové plány

- povodňové prohlídky

- příprava předpovědní a hlásné služby

- organizační a technická příprava povodňové ochrany

- vytváření hmotných povodňových rezerv

- neobsazování (vyklízení) záplavových území

- příprava účastníků povodňové ochrany

Při nebezpečí povodně a při povodni:

- činnost předpovědní povodňové služby

- činnost hlásné povodňové služby

- varování při nebezpečí povodně způsobené přírodními jevy a umělými jevy

- zřízení a činnost hlídkové služby

- řízené ovlivňování odtokových poměrů

- povodňové zabezpečovací práce

- povodňové záchranné práce

- zabezpečení náhradních funkcí a služeb na území zasaženém povodní

- evidenční a dokumentační práce

Po povodni:

- obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území

- zjišťování a oceňování povodňových škod

- odstraňování povodňových škod

- zjištění příčin negativně ovlivňujících průběh povodně a řešení jejich nápravy

- dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace.

Opatření na ochranu před povodněmi ve smyslu § 65 zákona č. 254/2001 Sb., nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi.

Stupně povodňové aktivity (SPA):

Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje těmito třemi stupni povodňové aktivity:

1. stupeň – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na vodních dílech nastává při dosažení mezních hodnot některých sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně.

2. stupeň – stav pohotovosti

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto.

Vyhlašuje se také při nebezpečí překročení mezních hodnot některých sledovaných jevů a skutečností na vodních dílech z hlediska jejich bezpečnosti.

3. stupeň – stav ohrožení

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku dalších škod, ohrožení životů a majetku v záplavovém území.

Vyhlašuje se také při překročení kritických hodnot některých sledovaných jevů a skutečností na vodních dílech z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

Za nebezpečí přirozené povodně se považuje:

- meteorologická předpověď nebo výskyt srážek velké intenzity

- očekávané náhlé tání podle meteorologické předpovědi

- dosažení určitého vodního stavu nebo průtoku ve vybraných vodoměrných profilech.

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány.

Podkladem pro jejich vyhlášení je dosažení směrodatného limitu srážek, stavu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka nebo uživatele vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.

Povodňový orgán může vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů než je uvedeno (např. nebezpečné ledové jevy apod.).

Koordinace povodňových aktivit v územním celku města Jirkova:

Vliv povodí zasahujících větší území se zpravidla projevuje v celé délce toku ve správním území. Opatření provedená v horní části povodí ovlivňují průběh povodně v dolním úseku toku i v jeho recipientu.

Platí to zejména o manipulacích na vodních dílech, ale také o provádění zabezpečovacích prací jako je zvyšování nebo naopak účelové protržení hrází, náhlé uvolnění ucpaného průtočného profilu, uvolnění ledového nápěchu a tím vyvolání chodu ledu a podobně.

Je proto bezpodmínečně nutná odborná koordinace povodňových aktivit ovlivňující odtokové podmínky a průběh povodně v rámci větších hydrologických celků, které přesahují územní působnost městských (obecních) povodňových komisí.

Koordinační činnost v rámci územního celku vykonává povodňová komise města Jirkova podléhající nadřízené povodňové komisi města Chomutova jako obce s rozšířenou působností s odbornou podporou správce vodního toku Povodí Ohře s.p.

9.3 Povodňová komise města Jirkova

Povodňová komise města Jirkova byla zřízena radou města dle § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách, jako povodňový orgán v době povodně. Předsedou povodňové komise je starosta města Jirkova. Povodňový orgán města Jirkova je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností (tj. Městský úřad Chomutov).

Sídlo povodňové komise je v Jirkově v budově Městského úřadu – nám. Dr. E. Beneše č.p. 1. V případě potřeby bude operativně přemístěna na jiné místo ve městě ve vazbě na momentální vývoj povodňové situace.

Technickým zázemím a kontaktním místem pro ostatní subjekty je Městský úřad Jirkov.

Nadřízené povodňové komise:

- Povodňová komise obce s rozšířenou působností města Chomutova

- Povodňová komise Ústeckého kraje.

10. Informační zabezpečení

Informační zabezpečení činnosti povodňové komise představují stálé dokumenty a aktuální informace.

Stálé dokumenty obsahují relativně trvale platné informace. Mezi tyto stálé dokumenty patří:

- předpisy vztahující se k ochraně před povodněmi

- povodňový plán města Jirkova

- povodňové plány majitelů (provozovatelů) nemovitostí v územní působnosti města Jirkova.

Všichni členové komise, případně členové jejího pracovního štábu musí být v potřebném rozsahu seznámeni s výše uvedenými dokumenty.

Aktuální informace poskytují přehled o současné hydrologické situaci v zájmovém území a o jejím předpokládaném vývoji. Patří mezi ně:

- předpověď hydrometeorologické služby o očekávaných srážkách, vodních stavech nebo průtocích

- upozornění předpovědní povodňové služby

- varovné zprávy hlásné povodňové služby

- průběžné zprávy z různých zdrojů

- vlastnoručně získané zprávy – např. z internetu.

Podrobnosti o předávání těchto zpráv a hlášení upravuje metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby.

Vlastní způsob organizace hlásné a předpovědní služby je uveden v organizační části tohoto dokumentu.

V konkrétním případě vzniku povodňové situace je stanovena povinnost informovat Městský úřad Jirkov o hrozícím povodňovém nebezpečí od:

- povodňové komise obce s rozšířenou působností Chomutov o hrozícím nebezpečí vzniku povodňové situace ve vazbě na extrémní hydrometeorologickou situaci (vydání upozornění a výstrah hydrologické předpovědní služby, meteorologické synoptické služby a radarové výstražné služby ČHMÚ, upozornění na meteorologické situace, které mohou zapříčinit povodně, předpovědi dosažení směrodatných limitů pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity apod.)

11. Evidenční a dokumentační práce

Účelem dokumentace a evidence je zabezpečení objektivních záznamů o průběhu povodně, o provedených opatření k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

Dokumentací o povodni jsou zejména:

- záznamy v povodňové knize

- průběžné zaznamenávání spadlých srážek

- průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků

- označování nejvýše dosažené hladiny vody

- zaměřování a zakreslování zátopy

- monitoring kvality vody a možných zdrojů znečištění

- fotografické snímky a filmové záznamy

- účelové terénní průzkumy a šetření

- vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí (hodina i minuta)

- doslovné znění zpráv odeslaných s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání (hodina i minuta)

- datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity (hodina i minuta)

- datum a čas převzetí řízení ochrany před povodní povodňovým orgánem vyššího stupně (hodina i minuta)

- datum a čas ukončení řízení ochrany před povodní povodňovým orgánem vyššího stupně (hodina i minuta)

- doslovné znění příkazů povodňového orgánu

- popis provedených opatření

- výsledky povodňových prohlídek.

Povodňová komise města Jirkova vede samostatnou povodňovou knihu a zápis do ní provádějí pověření členové městské povodňové komise.

Zprávu o povodni zpracovávají povodňové orgány města (obce) a správce postiženého vodního toku. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byla vyhlášena povodňová aktivita (2. nebo 3. stupně), došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

V tomto případě lze rovněž uhradit některé zvýšené náklady spojené s povodní z rezervy rozpočtu pověřené obce nebo Krajského úřadu.

Povodňové orgány provádějí vyhodnocení povodně, které obsahuje rozbor příčin a průběhu povodně, popis a posouzení účinnosti provedených opatření, věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod a návrh opatření na odstranění následků povodně.

Povodňové orgány města (obce) předkládají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

Správci drobných vodních toků zpracovávají zprávu o povodni na základě provedené prohlídky vodního toku. Ve zprávě dokumentují zjištěný rozsah a výši povodňových škod a posuzují účelnost provedených opatření. Zprávu o povodni předkládají povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, správci povodí – Povodí Ohře s.p. a pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.

Subjekty, které mají tuto povinnost zpracovávají zprávu o povodni do 1 měsíce po proběhnutí povodně. V případě rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do 6 měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocení povodní zajišťuje správce povodí – Povodí Ohře s.p. a z hlediska hydrometeorologického, pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.

Po povodni vyžaduje správce povodí - Povodí Ohře s.p. zprávu od povodňových orgánů pověřených obcí a správců drobných vodních toků v územní působnosti. Na základě této a dalších zpráv zpracovává souhrnnou zprávu za ucelené povodí a předkládá ji Ministerstvu životního prostředí a Krajským úřadům. Osnova souhrnné zprávy je uvedena v příloze.

B. Organizační část

- Úkoly účastníků ochrany před povodněmi

Na úrovni povodňové komise města Jirkova jsou hlavními účastníky ochrany před povodněmi níže uvedené subjekty. Každý z uvedených účastníků ochrany před povodněmi má zároveň stanoveny své úkoly v úseku ochrany před povodněmi.

Povodňový orgán města Jirkova – povodňová komise města Jirkova zajišťuje ochranu před povodněmi ve svém správním území a k tomuto účelu:

- potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) nemovitostí, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města (obce)

- zpracovávají (zajišťují zpracování) povodňového plánu města

- provádí povodňové prohlídky

- zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí ve svém správním území

- prověřuje připravenost účastníků ochrany dle povodňových plánů

- organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou a hlídkovou službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce

- přijímá informace o vývoji povodňové situace od orgánů obcí situovaných výše na tocích ohrožujících město (obec)

- poskytuje informace o vývoji povodňové situace orgánům obcí situovaných níže na toku

- informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňovou komisi obce s rozšířenou působností Chomutov

- vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti

- organizuje, řídí a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi dle povodňových plánů a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní či věcnou pomoc

- zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťuje další záchranné práce

- zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotní péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území

- provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje účelnost provedených opatření a podává zprávu o povodni povodňovému orgánu pověřené obce

- vede záznamy v povodňové knize

Zasedání povodňové komise města svolává její předseda (případně jeho zástupce).

Povodňová komise města Jirkova jedná dle schváleného statutu.

K operativnímu plnění úkolů může povodňová komise města Jirkova po dohodě s příslušnými orgány a organizacemi použít pracovní štáb.

Vedoucím pracovního štábu je tajemník povodňové komise. Členy pracovního štábu jmenuje předseda povodňové komise.

Pracovní štáb povodňové komise města je operativní a výkonnou složkou povodňové komise. Při své činnosti zejména:

- soustřeďuje zprávy o povodňové situaci, posuzuje a vyhodnocuje její vývoj a připravuje souhrnné informace pro jednání komise

- vyžaduje průběžné zprávy od povodňových orgánů nižších stupňů a správců vodních toků

- připravuje a předkládá povodňové komisi návrhy potřebných opatření v celém rozsahu její působnosti

- zajišťuje a kontroluje provedení přijatých opatření a dle pokynů povodňové komise provádí jejich koordinaci

- zabezpečuje další činnosti k nimž je komisí pověřen.

K plnění výše uvedených úkolů bude město Jirkov využívat při ochraně před povodněmi zejména těchto složek:

- vlastní povodňovou komisi, případně její pracovní štáb

- odbor vnitřní správy Městského úřadu Jirkov

- odbor majetku města a útvar investic Městského úřadu Jirkov

- odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jirkov

- povodňové komise, povodňové čety a povodňové hlídky dotčených obcí

- HZS Ústeckého kraje územní odbor Chomutov

- Městská policie města Jirkova

- vlastní (popřípadě smluvně zabezpečené) správní a technické zázemí povodňové komise

- další záchranné složky (např. jednotky sboru dobrovolných hasičů, vodní záchrannou službu apod.)

- další instituce ve smyslu příslušných právních předpisů.

Český hydrometeorologický ústav – pobočka Ústí nad Labem

Jako odborné pracoviště na úseku hydrologie a meteorologie zabezpečuje tyto úkoly:

- zabezpečuje výkon předpovědní povodňové služby

- účastní se povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje hydrologickou a meteorologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům

- poskytuje odbornou pomoc povodňovým komisím obcí, pověřených obcí a ucelených povodí

- spolupracuje při zpracovávání povodňového plánu uceleného povodí Ohře

- zpracovává zprávu o povodni z hlediska hydrologického.

HZS Ústeckého kraje územní odbor Chomutov

V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly:

- účastní se hlásné povodňové služby

- zprostředkovává náhradní spojení mezi povodňovými orgány

- provádí záchranné práce při ochraně životů a majetku

- spolupracuje při provádění zabezpečovacích pracích.

O pomoc žádá na příslušné úrovni povodňová komise prostřednictvím svého člena – zástupce HZS. Hrozí-li nebezpečí z prodlení je možno vyžádat pomoc prostřednictvím operačního střediska HZS v Chomutově.

Policie České republiky, obvodní oddělení Jirkov

V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly (dle § 2 Úkoly policie dle Zákona ČNR č. 283/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů):

- chrání bezpečnost osob a majetku

- spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení

- policie rovněž plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které ji ukládají příslušné orgány obcí za podmínek stanovených zvláštními předpisy, jako např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), samostatná působnost obce, přenesená působnost a pověřený obecní úřad

- zajišťuje ochranu objektů, pro které taková ochrana vyplývá z mezinárodní dohody, kterou je Česká republika vázána

- zajišťuje ochranu dalších objektů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a bezpečnost, které určí vláda na návrh ministra vnitra

- spolupracuje při zajišťování evakuace osob.

O pomoc žádá povodňová komise okresního ředitele Policie ČR prostřednictvím svého člena – zástupce Policie ČR.

Krajská hygienická stanice – územní pracoviště Chomutov

V rámci ochrany před povodněmi zabezpečuje tyto úkoly:

- spolupracuje při ochraně zdraví a životů občanů

- pomáhá při evakuaci občanů a prověřuje evakuační stanoviště z hlediska vhodnosti používání pitné vody a potravin pro potřebu obyvatel, doporučení dezinfekčních opatření (prostředků) k dezinfekci vody

- doporučuje případné dezinfekční zásahy zejména proti plísním, zvýšenému výskytu komárů a další potřebná asanační opatření

- spolupracuje (popř. zajišťuje) při odběrech vzorků pitné vody a potravin

- navrhuje protiepidemická opatření

- monitoruje epidemiologickou situaci.

Správci drobných vodních toků

Na území města Jirkova např. Zemědělská vodohospodářská správa – část toku Březeneckého potoka.

Správci drobných vodních toků zabezpečují tyto úkoly:

- zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům obcí

- provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány pověřené obce povodňové prohlídky na vodních tocích

- navrhují záplavová území

- navrhují příslušným povodňovým orgánům, aby uložily vlastníkům (uživatelům) vodních děl nebo jiných nemovitostí na vodních tocích a v záplavovém uzemí povinnost provést potřebná opatření na ochranu před povodněmi

- zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění nejnutnějších zabezpečovacích prací na vodních tocích

- v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost dle povodňových plánů

- sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik a průběh povodně, zejména postup a rozsah rozmrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod ledu, vodní stavy a průtoky, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů

- účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodňové orgány, příslušného správce významného vodního toku a pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu

- poskytují odbornou pomoc povodňovým komisím obcí a pověřených obcí

- navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolávání stupňů povodňové aktivity

- provádějí zabezpečovací práce na vodních tocích a činí další opatření dle povodňových plánů

- zabezpečují dokumentování průběhu povodně a vodních tocích

- po povodni provádějí prohlídky vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají zprávu o povodni a předávají ji povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, příslušnému správci povodí a pracovišti Českého hydrometeorologického ústavu

- odstraňují povodňové škody na vodních tocích, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další možné povodně, obnovují průtočný profil toku

- informuje o nebezpečí povodně povodňovou komisi uceleného povodí Ohře, orgány obcí, Český hydrometeorologický ústav a Krajský úřad Ústeckého kraje

- řídí ovlivňování odtokových poměrů ve správním území manipulacemi na vodohospodářských dílech v rámci manipulačních řádů, nařizují po projednání s příslušnými vodohospodářskými dispečinky mimořádné manipulace na vodohospodářských dílech nad rámec manipulačních řádů s možným dosahem v rámci obce s rozšířenou působností

- případně uzavírá součinnostní dohodu s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje – územní odbor Chomutov o pomoci při velké vodě

- posuzuje vliv zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodohospodářských dílech na odtokový režim a koordinuje jejich provádění

- vede záznamy v povodňové knize.

Povodňová komise města Jirkova (stav ke dni 17.3. 2014)

| funkce | jméno | spojení do práce | spojení domů |
| --- | --- | --- | --- |
| Předseda | Ing. Radek Štejnar | MěÚ Jirkov, starosta, tel. 474 616 412, mobil 606 602 246 | Alešova 407, Jirkov tel: 474 659 549 |
| Místopředseda | Dana Jurštaková | MěÚ Jirkov, místostarostka, tel. 474 616 413, mobil 606 602 247 | Palackého 1592 Jirkov mobil 777 619 312 |
| Tajemník Členové | Bc.Markéta Buchtová | MěÚ Jirkov - OMMaÚI tel. 474 616 443 mobil 602 307 988 | Žižkova 136 Spořice mob. 602 307 988 |
|  | Ing. Viera Avakjanová | MěÚ Jirkov, tajemnice tel. 474 616 414 mobil 724 151 470 | 5. května 1510, Jirkov tel. 474 659 085 |
|  | Ing. Pavel Urban | MěÚ Jirkov, odbor SÚaŽP – vedoucí tel.474 616 430 mobil: 736 749 394 | Gen. Svobody 1719, Jirkov tel. 777 021 163 |
|  | Bc. Marta Bendová | Městská policie – ředitelka tel. 474 654 179 mobil 605 155 140 | Alešova 1520, Jirkov tel. 474 650 425 |
|  | Bc. Jiří Kordanič | MěÚ Jirkov, OVSVV - vedoucí tel.474 616 420 mobil 724 704 319 mobil 605 734 501 | Zengerova 4120, Chomutov mob. 776 333 909 |
|  | Pavel Kolář | JPO SDH Jirkov tel. 474 659 456 mobil 607 875 946 | Alešova 1508, Jirkov |
|  | Slavomír Radimec | Krušnohorské služby Jirkov ředitel tel. 474 699 462 mobil 777 867 274 | Ervěnická 1044, Jirkov |
|  | Marcela Vohnoutová | Městská majetková Jirkov s.r.o. tel. 474 332 535 mob. 724 599 365 | Žižkova 1164 Jirkov mob. 731 015 289 |
|  | Mgr.Eva Šulcová | MěÚSS Jirkov tel. 474 684 431-2 mobil 777 338 391 | Březenec 207, Jirkov tel.: 474 653 502 |
|  | Mgr. npor. Martin Řehůřek | Policie ČR Jirkov, vedoucí OO tel.474 659 494, 474 659 536 | Červenohradecká 1542, Jirkov mobil 737 677 299 |
|  | Ing. Jaromír Fiala | Lesy města Jirkov, ředitel tel.: 474 683 307 mobil 606 602 245 | Růžová 5223, Chomutov |

3. Povodňová ochrana města Jirkova

Vyhlašování povodňové aktivity probíhá na základě informací od:

- Českého hydrometeorologického ústavu

- Povodí Ohře s.p.

- Povodňové komise obce s rozšířenou působností – Chomutov, popřípadě od jejího pracovního štábu

- Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Chomutov

- Pracovního štábu povodňové komise Ústeckého kraje

- hromadných sdělovacích prostředků

- občanů.

Stupně povodňové aktivity vyhlašované na Bílině na území města Jirkova:

| úsek | hlavní vodočet | 1. SPA | 2. SPA | 3. SPA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | průtok m3/s | stav v cm | průtok m3/s | stav v cm | průtok m3/s | stav v cm |
| 1 | VD Jirkov – odtok | 5 | 60 | 7,5 | nestanoveno | 10 | nestanoveno |
| 2-4 | Bílina 1/13 | nestanoveno | nestanoveno | nestanoveno | nestanoveno | nestanoveno | nestanoveno |

Povodňová komise MěÚ Jirkov se svolává při stavu vodní hladiny 60 cm na vodočtu VD Jirkov – odtok.

Povodňová komise MěÚ Jirkov zasedá při povodňové situaci na Městském úřadě v Jirkově, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1. V případě ohrožení tohoto stanoviště vodou, bude operativně přemístěna na jiné vhodné stanoviště.

3.1 Opatření prováděná při vyhlášení jednotlivých SPA:

| úsek | SPA | činnost (zodpovídá/termín) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | zahájení činnosti povodňové hlásné služby (předseda PK/ihned) informování majitele objektu bývalého Benaru – Locatio s.r.o., Denisa Lipová – jednatelka, 731 178 903 |
|  | 2 | zavedení stálé služby povodňové komise MěÚ Jirkov (předseda PK/ihned) uvedení nutných sil a prostředků do stavu pohotovosti u: Hasiči Jirkov, Městská policie Jirkov, Podnik služeb Jirkov s.r.o., majitelů a správců nemovitostí jichž se povodňová situace týká (předseda PK/ihned) koordinace činností s PK města Chomutova, PK uceleného povodí (krajů) a Povodím Ohře s.p. s cílem zmírnit škody (předseda PK/ihned) |
|  | 3 | svolání členů povodňové komise (předseda PK/ihned) vyhlášení stavu ohrožení na úseku č.1 (ředitel Městské policie na příkaz předsedy PK/dle stavu povodňové situace) kontrola opatření, která byla nařízena v době pohotovosti (celá komise/ihned) vyhodnocení informací, zhodnocení stavu povodňové situace a nasazení sil a prostředků (předseda PK/průběžně) organizace a řízení povodňových záchranných a zabezpečovacích prací k záchraně osob a majetku (předseda PK/průběžně) |
| 2-4 | 1 | zahájení činnosti povodňové hlásné služby (předseda PK/ihned) |
|  | 2 | zavedení stálé služby povodňové komise MěÚ Jirkov (předseda PK/ihned) svolání členů povodňové komise MěÚ Jirkov (místopředseda PK/ihned) uvedení sil a prostředků do stavu pohotovosti u: Hasiči Jirkov, Městská policie Jirkov, Podnik služeb Jirkov s.r.o., správců nemovitostí jichž se povodňová situace týká (předseda PK/ihned) koordinace činností s PK města Chomutova, PK uceleného povodí (krajů) a Povodí Ohře s.p. s cílem zmírnit škody (předseda PK/ihned) |
|  | 3 | vyhlášení stavu ohrožení na úseku č. 2-4 (ředitel Městské policie na příkaz předsedy PK/dle stavu povodňové situace) kontrola opatření, která byla nařízena v době pohotovosti (celá komise/ihned) vyhodnocení informací, zhodnocení stavu povodňové situace a nasazení sil a prostředků (předseda PK/průběžně) organizace a řízení povodňových záchranných a zabezpečovacích prací k záchraně osob a majetku (předseda PK/průběžně) dokumentace povodňové situace (místopředseda PK v koordinaci s Povodím Ohře s.p./průběžně) |

* SPA – stupeň povodňové aktivity

3.2 Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

úsek č. 1:

Telefonicky (čísla jsou uvedena v části A – 5.5 Ohrožené objekty a místa v případě povodně, str. č. 17), nebo ústním sdělením (zajistí předseda PK ve spolupráci s Městskou policií Jirkov).

úsek č. 2-4:

Automobily vybavené tlampači – Sbor dobrovolných hasičů Jirkov, tel. 474 659 456, 607 875 946), Městská policie Jirkov, tel. 474 654 179, 605 155 140).

3.3 Organizace dopravy

| Bezpečné komunikace přes Bílinu | státní silnice I. třídy č. 13 obchvat Jirkova – obvodová komunikace MHD – Vinařice II |
| --- | --- |
| Podmíněně bezpečné komunikace přes Bílinu | křížení u J.P.B. Kovovýroba s.r.o., ul. Chomutovská, Alešova, Tyršova, Dvořákova, Žižkova |
| Komunikace směrem na Chomutov | státní silnice I. třídy č. 13, ul. Chomutovská, Ervěnická obchvat Jirkova – obvodová komunikace MHD – Vinařice II |
| Komunikace směrem na Most | státní silnice I. třídy č. 13, ul. Chomutovská, Červenohrádecká (přes Červený Hrádek) |
| Komunikace směrem na Boleboř | ul. Jiráskova |

Předpokládané uzavírky cest v případě vybřežení Bíliny (graficky viz. příloha):

| úsek č. 1 | nepředpokládají se uzavírky |
| --- | --- |
| úsek č. 2 | křížení u J.P.B. Kovovýroba s.r.o., most v ul. Žižkova a Dvořákova, ulice Olejomlýnská |
| úsek č. 3 | ul. Tyršova, Alešova, 5. května |
| úsek č. 4 | ul. 5. května, Mičurinova, most v ulici Palackého |

3.4 Evakuace a evakuační místa

Případná evakuace osob bude zajišťována prostředky Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. - tel. 474 616 111, 777 792 314.

Evakuační místa (kryty CO):

| umístění | spojení |
| --- | --- |
| ul. Na Borku 4. ZŠ – ul. Krušnohorská ZŠ – ul. Budovatelů poliklinika Jirkov ul. Krátká ul. Školní | otevření zajistí fa. Městská majetková Jirkov s.r.o. p. Vohnoutová, mobil: 724 599 365 |

3.5 Způsob vyžádání pomoci při povodni

V případě potřeby použití prostředků nad rámec možností města Jirkova bude o tyto prostředky požádáno v součinnosti s PK uceleného povodí (krajů).

| organizace | tel. spojení | prostředky |
| --- | --- | --- |
| Povodí Ohře s.p. – ústředna, Bezručova 4219 závod Chomutov, Spořická 4956 | 474 636 111, 474 628 634 474 636 634, 474 628 308 | technické prostředky, ubytovací kapacity |
| Jednotky HZS: Chomutov, Beethovenova 19 Kadaň, Sokolovská 448 Klášterec nad Ohří, Husova 86 Dobrovolní hasiči: Chomutov, Mýtná 2003 Spořice, Lipová 33 Jirkov, Tyršova 23 Droužkovice, J. Švermy E2 | 950 421 331 474 343 104 950 422 062 474 686 206 474 621 725 474 659 456 605 483 818 | technické prostředky, lidské zdroje |
| Armáda ČR, Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem | 973 286 160 | technické prostředky, lidské zdroje |
| Severočeské Doly a.s. Chomutov, B. Němcové 5359 | 474 652 265 | technické prostředky |

3.6 Informační zabezpečení

Hasičský záchranný sbor	tel. 150 – ohlášení požárů

Jednotka HZS, Chomutov	Beethovenova 19/1347, tel. 950 421 331

Sbor dobrovolných hasičů 	Tyršova 23

Jirkov	tel. 474 659 456 mobil 607 875 946

Policie ČR	Riegrova 4510, tel. 158 – tísňové

volání

Policie ČR, Jirkov	Nerudova 1037, tel. 474 659 494

Poliklinika Jirkov	Červenohrádecká 1559, 474 659 541-2,

474 650 629

Zdrav. středisko Písečná	Písečná 5285, tel. 474 650 812

Nemocnice s poliklinikou CV	Kochova 1185, tel 474 447 111

Povodí Ohře a.s. - ústředna	Bezručova 4219, 474 636 111, 474 628 634

- závod Chomutov              	Spořická 4956, tel. 474 636 634, 474 628 308

- vodní dílo Jirkov		tel. 474 659 931

SčP a.s. 	tel. 1239 – havarijní služba

SčVK a.s. – dispečink  	Přítkovská 1689, Teplice, tel. 840 111 118

- závod Most – spojovatelka   	Dělnická 14, Velebudice, tel. 476 446 111

- ČOV Údlice(vč. úpravny vody	Šobáň, tel. 474 667 158

Jirkov)

SČE a.s. Děčín 	Teplická 8, tel. 412 441 111

Dopravní podnik měst Chomutova Písečná, tel. 474 616 111, 777 792 314

a Jirkova a.s.

MěÚ Jirkov - ústředna	nám. Dr. E. Beneše 1 a 2, tel. 474 616 411

Krušnohorské služby Jirkov a.s.	Březenec 704, tel. 474 699 461

- vrátnice

- Evidenční a dokumentační práce

Evidenční a dokumentační práce zajišťuje Povodňová komise města Jirkova ve spolupráci s Povodím Ohře s.p. Tyto práce zahrnují především:

- záznamy v povodňové knize (vede správce toku popř. stálá služba Povodňové komise města Jirkova)

- označování nejvýše dosažené hladiny vody

- fotodokumentace, příp. videodokumentace povodňové situace

- zaměřování a zakreslování zaplaveného území, ledových zácp, břehových nátrží a průtrží hrází, nánosů a dalších projevů eroze

- zprávy po povodni a souhrnné a celkové zprávy o průběhu povodně

- shromažďování údajů o odhadovaných škodách nebo skutečných povodňových škodách.

Povodňová kniha (deník) je součástí povodňového plánu města Jirkova.

C. Grafická část - přílohy

- Seznam příloh	str.

- Povodňová kniha (deník)	49

- Osnova souhrnné povodňové zprávy	50

- Záznamy revizí povodňového plánu	51

(věcná a organizační část)

- Situační plán města	52

- Graficky znázorněná organizace dopravy	53

a předpokládané uzavírky

- Zakreslená případná evakuační místa a 	54

stanoviště měrných profilů

- Fotodokumentace měrných profilů	55-58

- Evidenční list hlásného profilu	59

- Schéma přenosu informací hlásné povodňové služby	60

při přirozených povodních

- Schéma přenosu informací předpovědní povodňové	61

služby

- Schéma přenosu informací hlásné povodňové služby	62

při zvláštních povodních

- Schéma povodí		63

- Schéma zájmových povodňových úseků – Bílina	64-65

- Zakreslená situace předpokládaného zatopení	66

území při zvláštní povodni

- Seznam členů Povodňové komise města Jirkova	67

- Seznam členů pracovního štábu Povodňové	68-69

komise města Chomutova

- Důležitá spojení	70-72

Povodňová kniha (deník)

| Datum hodina, minuta | Zpráva | Podává | Přijímá |
| --- | --- | --- | --- |
| Záznamy z pozorování vodních stavů a průtoků na tocích |
| Datum | Vodní stav v cm/místo | Čas (hodina minuta) |

Osnova souhrnné povodňové zprávy

- Hydrometeorologická situace

- popis hydrometeorologické situace před povodní

- stav před povodní na vodních tocích a rozhodujících vodních dílech

- průběh hydrologických jevů za povodně, kulminační průtoky

- průběh ledových jevů na tocích a jejich vliv na průběh povodně

- ovlivnění hydrologické situace vodními díly, rozhodující manipulace

- Provedená opatření na ochranu před povodněmi ve městě Jirkově

- provozní situace na vodním toku

- činnost jednotlivých složek, přehled zabezpečovacích prací

- zhodnocení spolupráce s povodňovými orgány dalších stupňů a s dalšími účastníky povodňové služby

- vyžádání výpomoci (hasiči, CO, armáda, ostatní)

- přehled významných záchranných prací (evakuace)

- přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity

- celkové zhodnocení povodňových aktivit v obci

- vyčíslení mimořádných nákladů za povodně (při 2. a 3. stupni povodňové aktivity)

- Důsledky povodně a vzniklé škody

- rozsah rozlivů, zatopené pozemky a objekty

- škody na vodních tocích a objektech s tokem souvisejících

- škody a závady na ostatních objektech

- vyčíslení povodňových škod

- Celkové zhodnocení, návrh na opatření

- vlastní přijatá opatření

- potřeba doplňujících evidenčních a dokumentačních prací

- opatření k odstranění povodňových škod

- opatření ke zlepšení spolupráce s ostatními účastníky povodňové služby

- Přílohy

- tabulky

- grafy

- mapové plány

Záznamy revizí povodňového plánu(věcná a organizační část)

Revize povodňového plánu

Část organizační:

- dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931), pro vypracování povodňových plánů, pro provoz minimálně 1x ročně ověřit platnost všech obsažených údajů	v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení

Revizi provádí Městský úřad Jirkov (zpracovatel povodňového plánu) a zaznamenává ji do následující tabulky. Revize nepodléhá dalšímu schválení.

Část věcná:

- dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931, pro vypracování povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn.

Revizi provádí Městský úřad Jirkov (zpracovatel povodňového plánu) a zaznamenává ji do následující tabulky. Revize podléhá souhlasu (vyjádření souladu) s povodňovým plánem vyššího celku.

| Část organizační |
| --- |
| Dne | Podpis zpracovatele revize | Předmět revize | Podpis předsedy povodňové komise |
| Část věcná |
| Dne | Podpis zpracovatele revize | Předmět revize | Podpis vyššího povodňového orgánu |

Fotodokumentace měrných profilů

Stanoviště vodočtu VD – Jirkov (odtok), foto č. 1

Stanoviště vodočtu VD – Jirkov (odtok), foto č. 2

Stanoviště vodočtu Bílina 1/13, foto č. 1

Stanoviště vodočtu Bílina 1/13, foto č. 2

Povodňová komise města Jirkova (stav ke dni 17.3. 2014)

| funkce | jméno | spojení do práce | spojení domů |
| --- | --- | --- | --- |
| Předseda | Ing. Radek Štejnar | MěÚ Jirkov, starosta, tel. 474 616 412, mobil 606 602 246 | Alešova 407, Jirkov tel: 474 659 549 |
| Místopředseda | Dana Jurštaková | MěÚ Jirkov, místostarostka, tel. 474 616 413, mobil 606 602 247 | Palackého 1592 Jirkov mobil 777 619 312 |
| Tajemník Členové | Bc.Markéta Buchtová | MěÚ Jirkov - OMMaÚI tel. 474 616 443 mobil 602 307 988 | Žižkova 136 Spořice mob. 602 307 988 |
|  | Ing. Viera Avakjanová | MěÚ Jirkov, tajemnice tel. 474 616 414 mobil 724 151 470 | 5. května 1510, Jirkov tel. 474 659 085 |
|  | Ing. Pavel Urban | MěÚ Jirkov, odbor SÚaŽP – vedoucí tel.474 616 430 mobil: 736 749 394 | Gen. Svobody 1719, Jirkov tel. 777 021 163 |
|  | Bc. Marta Bendová | Městská policie – ředitelka tel. 474 654 179 mobil 605 155 140 | Alešova 1520, Jirkov tel. 474 650 425 |
|  | Bc. Jiří Kordanič | MěÚ Jirkov, OVSVV - vedoucí tel.474 616 420 mobil 724 704 319 mobil 605 734 501 | Zengerova 4120, Chomutov mob. 776 333 909 |
|  | Pavel Kolář | JPO SDH Jirkov tel. 474 659 456 mobil 607 875 946 | Alešova 1508, Jirkov |
|  | Slavomír Radimec | Krušnohorské služby Jirkov ředitel tel. 474 699 462 mobil 777 867 274 | Ervěnická 1044, Jirkov |
|  | Marcela Vohnoutová | Městská majetková Jirkov s.r.o. tel. 474 332 535 mob. 724 599 365 | Žižkova 1164 Jirkov mob. 731 015 289 |
|  | Mgr. Eva Šulcová | MěÚSS Jirkov tel. 474 684 431-2 mobil 777 338 391 | Březenec 207, Jirkov tel.: 474 653 502 |
|  | Mgr. npor. Martin Řehůřek | Policie ČR Jirkov, vedoucí OO tel.474 659 494, 474 659 536 | Červenohradecká 1542, Jirkov mobil 737 677 299 |
|  | Ing. Jaromír Fiala | Lesy města Jirkov, ředitel tel.: 474 683 307 mobil 606 602 245 | Růžová 5223, Chomutov |

Seznam členů pracovního štábu Povodňové komise města Chomutova (stav ke dni 14.2. 2011)

Důležitá spojení

Hasičský záchranný sbor	tel. 150 – ohlášení požárů

HZS, Chomutov	Bethovenova 19/1347, tel. 950 421 331

Sbor dobrovolných hasičů 	Tyršova 23, tel. 474 659 456, 607 875 946

Jirkov

Policie ČR	Riegrova 4510, tel. 158 – tísňové

volání

Policie ČR, Jirkov	Nerudova 1037, tel. 474 659 494

Poliklinika Jirkov	Červenohrádecká 1559, 474 659 541-2

474 650 629

Zdrav. středisko Písečná	Písečná 5285, tel. 474 650 812

Nemocnice s poliklinikou CV	Kochova 1185, tel 474 447 111

Povodí Ohře a.s. - ústředna	Bezručova 4219, tel. 474 636 111, 474 628

634

- závod Chomutov              	Spořická 4956, tel. 474 636 634, 474 628 308

- vodní dílo Jirkov		tel. 474 659 931

SčP a.s., oblast Chomutov	1239 – havarijní služba

SčVK a.s. – dispečink  	Přítkovská 1689, Teplice, tel. 840 111 118

- závod Most – spojovatelka   	Dělnická 14, Velebudice, tel. 476 446 111

- ČOV Údlice(vč. úpravny vody	Ing. Šobáň, tel. 474 667 158

Jirkov)

SČE a.s. Děčín 	Teplická 8, tel. 412 441 111

Dopravní podnik měst Chomutova Písečná, tel. 474 616 111, 777 792 314

a Jirkova a.s.

MěÚ Jirkov - ústředna	nám. Dr. E. Beneše 1 a 2, tel. 474 616 411

Podnik služeb Jirkov s.r.o.	Březenec 704, tel. 474 699 461

- vrátnice

MěÚ Chomutov – p. Taibr		474 637 931, 732 343 512

MěÚ MOST – ústředna		476 448 111

Obecní úřad Boleboř		474 659 059, 724 181 731

Ing. Jan Juřina

Základní školy:

| Škola | Adresa, tel. | Spojení |
| --- | --- | --- |
| 1. ZŠ | Budovatelů 1563 474 721 250 | ředitel Mgr. Miloš Rousek, Písečná 5039, CV, tel. domů 474 683 743, mob.732 745 152 školník p. Miloš Václavek, Budovatelů 1563, tel. 474 721 250, 608 705 569 |
| 2. ZŠ | Studentská 1427 474 654 369-70 | ředitel Mgr. Jan Duda, Pionýrů 1704, mob. 731 515 591 školník p. Adamec, Studentská 1427, mob. 603 779 662 |
| 3. ZŠ | Nerudova 1151 474 654 286 | ředitel Mgr. Petr Jiráček, Gen. Svobody 1707, tel. domů 474 650 826, mob. 603 804 731 školník p. Radek Kilik – 722 477 936 |
| 4. ZŠ | Krušnohorská 1675 474 659 864 474 659 866 | ředitel Mgr. Martin Reihs, mob. 722 909 119 školník Černý Josef a Černý Karel, Krušnohorská 1675, mob. 605 076 809, 723 544 787 |
| ZUŠ | Palackého 267 474 654 077 474 683 872 | ředitelka pí. Sailerová Milena, Zámecká cesta 1450, mob. 608 033 038 |
| Střední odborná škola | Jezerská 272 474 316 620 | vedoucí p.Jozef Adamuška, mob. 603 349 537, Budovatelů 942, Jirkov |

Mateřské školy:

Ředitelkou všech mateřských škol je paní Kozlerová Eva – viz. 7. MŠ

| Škola | Adresa, telefon | Spojení na ředitelky a školníky |
| --- | --- | --- |
| 1. MŠ | Na Borku 1644 474 654 413 | škol. p. Sajler, Na Borku 1644 ved. Handlová Miluše, SNP 1630, mob. 723 334 332 |
| 2. MŠ | Bezručova 752, 474 659 737 | ved. Liedlová Iveta, Chomutovská 1120, tel. 724 982 060 škol. Sečkářová, 602 405 064 |
| 3. MŠ | Nerudova 1038, 474 654 283 | ved. Kubaczková Vlasta, Na Borku 1600, tel. 724 997 484 |
| 4. MŠ | J.K.Tyla 1121, 474 659 957 | ved. Dvořáková Danuše, U Stadionu 1503, tel. 604 971 305 p. Hodinářová, tel. 724 107 675 |
| 5. MŠ | Studentská 1318, 474 654 321 | ved. Ivana Šestáková, Krušnohorská 1663, Jirkov, mob. 777 957 495 |
| 7. MŠ | Smetanovy sady 1558 474 680 571 474 659 158 | řed. Kozlerová Eva, Budovatelů 944, mob. 736 752 227 |
| 9. MŠ | Školní 1726, 474 659 840 | ved. Poláková Miroslava, Strupčice 245, 724 261 769 |
| MŠ | Červený Hrádek 474 684 714 | ved. Pavlovová Ivona, Zámecká cesta 1873, Jirkov, mob. 777 903 436 škol. Zahrádková, tel. 725 044 233 |

Dům dětí a mládeže Paraplíčko, Školní 1725, Jirkov, tel. 474 654 313, ředitelka Zdeňka Bolomská 777 659 886